九江萍钢钢铁有限公司

老区烧结同步环冷机及原料检修外委项目招标公告

招标编号：JG/ZB/SC2024-WWLH009

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目名称：老区烧结同步环冷机及原料检修外委项目

| 序号 | 标段 | 项目名称 | 项目内容 | 项目要求 | 单位 | 预计数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一标段 | 炼铁厂老区除尘系统检修 | 1#脱硫塔入口烟道及膨胀节整体更换 | 工程量：膨胀节拆除安装，型号：WXF3700*7400-390F，数量1件；入口烟道拆除制作安装，图号：YT201403Z-Y0702-04-01，数量1套（约10t）。 技术要求：1.膨胀节更换完成后无漏烟气，螺栓紧固无松动，法兰之间使用石棉绳密封好。2.按照图纸采用δ=12mm不锈钢板提前制作好入口烟道，所有焊缝满焊，无假焊、无夹渣、牢固可靠。3.入口烟道内部采用玻璃鳞片进行防腐，采用3mm厚乙烯基玻璃鳞片一遍（约80m²）。4.膨胀节、钢板由招标单位提供，其他材料由投标单位提供，质保期：3个月。5.工期：2天+2天。 | 项 | 1 |
| 2 |  |  | 1#增压风机机壳更换 | 工程量：拆除、安装1#增压风机机壳，型号：ABN235/50-35.8，数量1套。 技术要求：1.螺栓紧固无松动。2.所有焊缝满焊，无假焊、无夹渣、牢固可靠。3.更换完成后增压风机必须校水平，数据要求参照图纸（图号：AB50147Z00）内技术说明执行。4.所有连接位置采用石棉绳进行密封，确保开机无漏风。5.增压机风机机壳由招标单位提供，其他材料由投标单位提供，质保期：3个月。6.工期：2天+2天。 | 套 | 1 |
| 3 |  |  | 1#2#增压风机进口烟道更换、补偿器更换 | 工程量：制作、拆除、安装增压风机进口烟道，数量2套（约40t），补偿器拆除、安装，型号：2890*3370，数量2套。 技术要求：1.采用δ=16mm钢板提前制作进口烟道。2.螺栓紧固无松动，法兰于法兰之间采用石棉绳进行密封，确保无漏风。3.所有焊缝满焊，无假焊、无夹渣、牢固可靠。4.烟道内部采用玻璃鳞片进行防腐，采用3mm厚乙烯基玻璃鳞片一遍（约254m²）。5.补偿器、钢板由招标单位提供，其他材料由投标单位提供，质保期：3个月。6.工期：2天+2天。 | 套 | 2 |
| 4 |  |  | 2#主抽风机膨胀节更换3件 | 工程量：制作、安装补偿器，型号：WXF2542*1656-500F，数量1套，型号：WXF5100*782-1000F，数量2套。 技术要求：1.螺栓紧固无松动，法兰于法兰之间采用石棉绳进行密封，确保无漏风。2.补偿器由招标单位提供，其他材料由投标单位提供，质保期：3个月。3.工期：2天+2天。 | 项 | 1 |
| 5 |  |  | 1#机头喇叭口出口边烟道及斜管更换 | 工程量：制作、拆除、安装烟道，烟道直径ø4.4m，数量10m（约13 t）。 技术要求：1.采用δ=12mm钢板进行卷板制作烟道。2.所有焊缝满焊，无假焊、无夹渣、牢固可靠。3.烟道需卷板制作，需在线下焊接好。4.钢板由招标单位提供，其他材料由投标单位提供，质保期：3个月。5.工期：2天+2天。 | 项 | 1 |
| 6 |  |  | 2#机头喇叭口出口边烟道及斜管更换 | 工程量：制作、拆除、安装烟道，烟道直径ø4.4m，数量10m（约13 t）。 技术要求：1.采用δ=12mm钢板进行卷板制作烟道。2.所有焊缝满焊，无假焊、无夹渣、牢固可靠。3.烟道需卷板制作，需在线下焊接好。4.钢板由招标单位提供，其他材料由投标单位提供，质保期：3个月。5.工期：2天+2天。 | 项 | 1 |
| 7 |  |  | 2#脱硫塔入口烟道安装盲板门项目外委 | 工程量:割除管道、安装盲板门1套。 技术要求:1.在2#脱硫塔入口烟道指定处拆除管道并制作、安装挡板门。2.管道尺寸:2#脱硫塔入口烟道5300mm*5300mm。3.拆除后的保温棉及保温铁皮恢复。4.盲板底部需加支撑并制作检修平台。5.钢板由招标单位提供，其他材料由投标单位提供，质保期：3个月。6.工期:36小时。 | 套 | 1 |
| 8 |  |  | 筛分三楼除尘管道更换6m | 工程量：拆除、安装除尘管道，铸石管道直径：ø500，数量6m。 技术要求：1.所有焊缝满焊，无假焊、无夹渣、牢固可靠，确保无漏风。2.铸石管道内部铸石板不允许破损。3.管道和钢板由招标单位提供，其他材料由投标单位提供，质保期：3个月。4.工期：2天+2天。 | 项 | 1 |
| 9 |  |  | 配料主皮带支撑、框架更换 | 工程量：拆除、安装皮带支撑、框架，数量240m（约5t）。 技术要求：1.槽钢连接部位采用钢板进行加固。2.所有焊缝满焊，无假焊、无夹渣、牢固可靠。3.大五金主材料由招标单位提供，其他材料由投标单位提供，质保期：3个月。4.工期：2天+2天。 | 米 | 240 |
| 10 | 二标段 | 老区烧结主机系统检修 | 六楼尾部安装微负压 | 工程量：平行阻流器4件，型号:TH-PZL-W-3500,微负压特种耐磨阀门8件，型号：TH-FDG-PRO，传动装置8件，型号：THBS-W-6000，其他附件1套（操作箱、电缆、光纤等）。 技术要求：1.所有焊缝无假焊、无夹渣，牢固可靠。2.螺栓紧固无松动，无漏风。3.光纤、电源线布置必须走电缆桥架。4.水平安装，阀门运行无卡阻。5.备件由招标单位提供，其他材料由投标单位提供，质保期：3个月。6.工期：2天+2天。 | 项 | 1 |
| 11 |  |  | 五楼补偿器更换 | 工程量：拆除、安装非金属补偿器，型号：SDFX650-400-F，数量6件。 技术要求：1.新补偿器安装方向箭头朝下。2.所有焊接需满焊，确保牢固可靠、无夹渣、无假焊，无漏风。3.螺栓紧固无松动。4.安装前补偿器内部拉筋需割除，补偿器变形量合理调整。5.补偿器由招标单位提供，其他材料由投标单位提供，质保期：3个月。6.工期：2天+2天。 | 件 | 6 |
| 12 |  |  | 五楼补偿器更换 | 工程量：拆除、安装非金属补偿器，型号：SDFX800-400-F，数量11件。 技术要求：1.新补偿器安装方向箭头朝下。2.所有焊接需满焊，确保牢固可靠、无夹渣、无假焊，无漏风。3.螺栓紧固无松动。4.安装前补偿器内部拉筋需割除，补偿器变形量合理调整。5.补偿器由招标单位提供，其他材料由投标单位提供，质保期：3个月。6.工期：2天+2天。 | 件 | 11 |
| 13 |  |  | 五楼风箱短节更换（10件） | 工程量：拆除、制作、安装风箱短接，数量10件。 技术要求：1.采用δ=12mm钢板提前进行制作。2.所有焊缝无假焊、无夹渣，牢固可靠。3.无漏风。4.钢板由招标单位提供，其他材料由投标单位提供，质保期：3个月。5.工期：2天+2天。 | 件 | 10 |
| 14 |  |  | 五楼风箱扩大口漏风处理（30m²） | 工程量：割除旧钢板，贴新钢板，面积约30m²。 技术要求：1.采用δ=12mm，所有焊接焊满焊、焊缝无假焊、无夹渣，牢固可靠。2.无漏风。3.钢板由招标单位提供，其他材料由投标单位提供，质保期：3个月。4.工期：2天+2天。 | 平方米 | 30 |
| 15 |  |  | 1号2号大烟道过桥修复(40米)，漏风处理(10m²) | 工程量：拆除破损过桥、安装过桥，数量1项。 技术要求：1.采用[10#槽钢及ø32圆钢制作过桥。2.漏风采用δ=12mm钢板贴板。3.所有焊接焊满焊、焊缝无假焊、无夹渣，牢固可靠。4.无漏风。5.大五金主材料由招标单位提供，其他材料由投标单位提供，质保期：3个月。6.工期：2天+2天。 | 项 | 1 |
| 16 |  |  | 大烟道直管更换(2根） | 工程量：拆除、制作、安装直管，型号：ø620mm*3500mm，数量2根。 技术要求：1.采用δ=12mm螺旋管。2.所有焊接焊满焊、焊缝无假焊、无夹渣，牢固可靠。3.开机无漏风。4.螺旋管、钢板由招标单位提供，其他材料由投标单位提供，质保期：3个月。5.工期：2天+2天。 | 根 | 2 |
| 17 |  |  | 大烟道直管更换(7根） | 工程量：拆除、安装直管，型号：ø820mm*3500mm，数量7根。 技术要求：1.需提前卷管制作，所有焊接焊满焊、焊缝无假焊、无夹渣，牢固可靠。2.开机无漏风。3.钢板由招标单位提供，其他材料由投标单位提供，质保期：3个月。4.工期：2天+2天。 | 根 | 7 |
| 18 |  |  | 灰一、灰二直斗子旧板割除重新贴板 | 工程量：割除旧钢板，贴新钢板，面积约10m²。 技术要求：1.采用δ=20mm钢板在线贴板。2.所有焊接焊满焊、焊缝无假焊、无夹渣，牢固可靠。3.钢板由招标单位提供，其他材料由投标单位提供，质保期：3个月。4.工期：2天+2天。 | 平方米 | 10 |
| 19 |  |  | 灰一、灰二灰斗漏风处理（60m²） | 工程量：割除旧钢板，贴新钢板，面积60m²。 技术要求：1.采用δ=12mm钢板在线贴板。2.所有焊接焊满焊、焊缝无假焊、无夹渣，牢固可靠。3.开机无漏风。4.钢板由招标单位提供，其他材料由投标单位提供，质保期：3个月。5.工期：2天+2天。 | 平方米 | 60 |
| 20 |  |  | 单辊下料斗梯形料斗修复，墙板加固，焊料打料 | 工程量：钢板，20m²。技术要求：1.采用δ=20mm，所有焊缝无假焊、无夹渣，牢固可靠。2.螺栓紧固无松动。3.钢板由招标单位提供，其他材料由投标单位提供，质保期：3个月。4.工期：2天+2天。 | 平方米 | 20 |
| 21 |  |  | 五楼弯头更换 | 工程量：1.弯头更换8件（其中型号：Φ686的4件/型号：Φ855的4件）。 技术要求：1.新弯头安装不允许烘烤，避免铸石板脱胶。2.所有焊接口需进行倒坡口在焊满焊，确保牢固可靠、无夹渣、无假焊，无漏风现象。3.弯头、钢板由招标单位提供，其他材料由投标单位提供，质保期：3个月。4.工期：2天+2天。 | 件 | 8 |
| 22 | 三标段 | 老区烧结环冷机检修 | 老区烧结环冷机旁通溜槽制作、拆除、安装外委 | 工程量：1.制作、安装、拆除环冷机旁通溜槽，数量1项。 技术要求：1.参照图纸（图号185M4-M-4）制作。2.所有焊缝满焊，无假焊、无夹渣、牢固可靠。3.包工包部分料，施工所用大五金材料、备件由招标单位提供，其他施工工具、辅材由乙方负责。4.质保期20天。5.需在线下制作焊接好，利用48小时检修时间开孔，另外间隔环冷机改造完成后利用48小时封口。 | 项 | 1 |
| 23 | 四标段 | 老区原料进料及槽上矿槽系统各输送带下料斗整体更换外委 | LK1、L1皮带所有上料斗 | 1.LK1、L1皮带所有上料斗，将现有上料斗割除，按要求重新制作、安装（LK1皮带所有料斗用钢板重新制作，立柱框架用H型钢制作，L1皮带立柱框架用H型钢制作，所有料斗用不锈钢板重新制作，内铺耐磨衬板，用螺栓固定好），预计63吨；施工工期20天。2.焦2下J5皮带、J2皮带卸料小车料斗下料斗割除，重新制作安装，（焦2下J5皮带料斗用钢板重新制作，内铺耐磨衬板，用螺栓固定好；J2皮带卸料小车料斗用不锈钢板重新制作），预计11吨。施工工期10天。3.LK1皮带尾部支撑支架割除24米左右，配重往头轮方向移位24米左右，重新固定安装好，预计10吨；施工工期20天。4.检修用钢板、槽钢等材料备件由招标单位提供，其余施工用车辆、脚手架、氧气（含瓶）、乙炔气（含瓶）及施工工具由投标单位提供。5.因料斗腐蚀严重，实际重量偏差较大，以理论重量进行验收结算。6.所有焊接需满焊，确保牢固可靠、无夹渣、无假焊.7.质保期一年。 | 吨 | 63 |
| 24 |  |  | 焦2下J5皮带、J2皮带卸料小车料斗下料斗 |  | 吨 | 11 |
| 25 |  |  | LK1皮带尾部支撑支架 |  | 吨 | 10 |

（二）招标数量：单次。

（三）计划招标时间：2024年1月18日，具体时间以通知为准。

（四）报名截止时间：2024年1月16日12：00前。

（五）中标后合同签订完成期限：15天内。

（六）其他：以实际发生数量为准进行结算付款。

二、资质要求

公司具有独立法人资格。

三、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料（加盖报名单位公章）：

1、最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件；安全生产许可证复印件；冶金工程施工总承包或机电设备安装工程专业承包资质三级及以上资质，公司具有独立法人资格且注册时间满5年（含）。

2、法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3、企业介绍，便于对其资质进行审查。

4、报价单位开票信息。

5、开户许可证。

6、提供一份近二年冶金企业检修业绩合同复印件。（上述资料需加盖报名单位公章）

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（电子邮箱地址：shengchanzhihui@pxsteel.com）。

四、投标方式

招标单位对意向报价单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金130000元，招标服务费500元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

五、招标方信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新技术产业园区九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心；邮编：332500。

（三）联系人：黎工18870216329。

（四）法务监审部监督电话：0792-6327149，电子邮箱地址：Jgjianshengbu@126.com。

九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心

2024年1月10日

附件一：

法人代表授权委托书

九江萍钢钢铁有限公司：

______________________是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________。（必填）

法定代表人________特授权_______代表我公司全权办理与贵公司的（项目名称）业务，包括但不限于投标、签订合同、领取合同款、收货、退换货、质量异议处理等事项，并签署全部的有关文件、协议及合同，同时往来文件通过该邮箱（邮箱号：必填）接收、发送。

我公司对被授权人在办理上述事项过程中签署的一切文件均予以认可，并承担相应的法律责任，本授权书有效期：________年_____月_____日至_____年_____月____日（必填）。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：_________      授权人(签章或签字)：______

身份证号：_____________      身份证号：________________

职　　务：_____________      职　　务：_（不能填法人）_

电　　话：__________ __      电　　话：________________

单位名称：

(公司公章、财务专用章、法人章)

签署时间：（必填）

被授权人身份证（正、反面）：     授权人身份证（正、反面）：

附件二：

诚信承诺书

九江萍钢钢铁有限公司：

我方在遵守《民法典》《反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等法律和规定的基础上，就我方及我方工作人员的行为向贵方作出如下承诺：

一、遵守贵方规章制度，诚实守信地为贵方提供符合贵方需求的安全可靠的产品、服务及相关技术，保证产品质量，并主动做好售后服务工作。

二、不以任何形式向贵方工作人员及其父母、配偶、子女等亲属赠送或变相赠送礼品、礼金等。

三、不以任何形式与贵方工作人员及其父母、配偶、子女等亲属发生借贷关系，或以炒股、股权的名义发生经济往来。

四、不以任何方式宴请贵方工作人员（正常公务招待除外）。

五、不与贵方有关人员私下建立不正当交易关系。

六、发现贵方工作人员有索贿以及徇私舞弊、滥用职权等行为时积极向贵方举报或投诉，并实事求是地配合贵方纪检监察机构调查、提供书面举报材料。

七、不发生扰乱正常市场竞争秩序、提供虚假材料、泄露贵方商业秘密以及排挤其他经营者公平竞争等违反商业道德行为。

八、不发生其它任何可能影响贵方工作人员公正执行公务或职务廉洁行为。

九、本承诺书所指的礼品、礼金等，包括礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、土特产（例如烟、酒等），以及由我方安排并支付费用的旅游、健身、休闲、娱乐等活动。

十、不发生下列行为：

（一）伪造或者冒用认证标志、名牌产品标志、免检标志等质量标志和许可证标志；

（二）伪造或者使用虚假产地；

（三）伪造或者冒用他人的厂名、厂址；

（四）假冒他人注册商标；

（五）提供的产品掺杂、掺假，以假充真、以次充好、弄虚作假；

（六）提供失效、变质产品；

（七）提供存在危及人体健康和人身、财产安全的不合格危险产品；

（八）提供国家有关法律法规明令禁止生产、销售的产品。

若违反上述承诺，我方愿意按以下方式承担责任：

一、贵方有权单方面解除合同；贵方有权单方面取消我方作为供应商或合作方的资格；我方同意贵方及贵方下属企业终止业务往来；涉嫌违法犯罪的，贵方有权移交司法机关处理。

二、我方自愿按照以下方式承担违约金，且贵方有权从我方在贵方的货款中扣除上述违约金：

（一）我方若违反第一条至第八条承诺中的任一条，我方自愿承担3万元至30万元的违约金。

（二）我方若向贵方行贿或违反第十条的，贵方有权对涉案标的物按1元/吨（件）结算付款，且我方自愿按涉案标的物合同额的10%至30%承担违约金。

（三）本条违约金与合同其他违约金重复的，以金额更高者为准。

我方同意：在我方涉嫌侵害贵方利益的调查过程中，贵方有权暂停支付货款，并根据调查情况进行处理，同时我方应继续履行合同义务，因我方不继续履行合同义务造成贵方经济损失的，由我方承担赔偿责任。

本承诺书作为贵我双方合同的附件，与贵我双方签订的合同具备同等法律效力，本承诺书中的经济赔偿责任与贵我双方签订的合同中我方应承担的赔偿责任同时并存有效。

我方声明：本承诺书中内容为我方慎重考虑后作出的承诺，为我方真实意思表示，不可撤销，且我方明知本承诺书对我方的约束力。

本承诺书自我方签署之日起生效，在贵我双方业务往来存续期间有效。

承诺人（单位公章）：

签署人（法定代表人或授权代表）：

签署日期：     年    月   日