九江萍钢钢铁有限公司

行车及轨道检修外委项目招标公告

招标编号：JG/ZB/SC2024-WWLH011

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目名称：行车及轨道检修外委项目。

| 序号 | 标段 | 项目名称 | 项目内容 | 项目要求 | 备注 | 单位 | 预计数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标段一 | 炼钢厂运行一车间钢水接受跨大车轨道、压板更换铝热焊接及承重梁校正外委 | 轨道规格型号QU120，总共更换轨道长度约为168m，承重梁校正约为168m（含旧轨道、压板拆除，新轨道、压板安装）。 | 一、材料提供：1、招标单位免费提供轨道、压板(含螺栓及螺帽）。2、招标单位免费提供所需的相应钢板，投标单位负责下料。3、承重梁连接螺栓、铝热焊材料由投标单位负责。4、检修所需管网气体，氧气、乙炔、丙烷、氩气（瓶装），检修脚手架、行车（含驾驶）及涉及倒运备件、材料的车辆由招标单位免费提供。5、除上述约定由招标单位提供的物资及工器具外，其余未约定的均由投标单位提供。 二、相关要求：1、由投标单位对所需整改的行车承重梁进行测量及校正，确保承重梁连接牢固、连接螺栓无缺失，且确保正常生产的前提下进行修复，质保期1年。2、承重梁连接螺栓全部更换，采用12.9级，承重梁校正后，须将连接螺栓口打毛或采取其它防松动措施。3、焊缝外观不得有表面气孔、夹渣、弧坑、裂纹。4、施工过程中不能损坏厂房结构及相邻行车梁、地面设备设施，轨道校正必须是面接触。5、施工方案由投标单位提供。6、修复时间由招标单位协调处理（招标单位至少提前一天通知投标单位）。7、投标单位必须遵守招标单位各项安全管理要求，按照招标单位公司相关要求办理SJP工作票,同时按照安全管理要求进行规范作业。8、投标单位负责对行车梁与通道走道板（止振板）连接螺栓钻孔、安装及螺栓紧固，负责行车轨道压板和轨道拆除及新轨道、压板安装，并对行车承重梁及轨道进行测量校正，行车运行后不得出现啃轨现象。9、投标单位负责施工工具、吊车,负责承重梁连接螺栓、轨道接口处铝热焊材料的准备及轨道接口采取铝热焊焊接工艺。10、投标单位需有施工经验及相应业绩，且特种作业人员需持有效特种作业证（如电焊工、起重工、电工及高空等）。11、施工工期240小时(更换连铸机中间部位轨道计划全停2次，2次各全停6小时，以招标单位安排时间为准）。12、以实际施工量进行工程款结算。 | 检修项目为同步系列检修，炼钢厂行车检修项目与轧钢厂行车检修项目,存在作业工期交叠的情况；轧钢棒材行车检修与高棒行车轨道检修项目作业工期预计交叠1天。 | 米 | 168 |
| 2 |  |  | 轨道规格型号QU120，铝热焊14个。 |  |  | 个 | 14 |
| 3 | 标段二 | 轧钢厂高棒精整跨行车轨道梁高度及跨距校正外委 | 轨道规格型号P50，高棒精整跨行车轨道梁升高、跨距校正。 | 一、材料提供：1、招标单位免费提供轨道梁垫板、钢轨、压板、螺栓、零星钢板、管网气体、氧气、乙炔、丙烷（瓶装）、行车（含驾驶）。2、投标单位负责提供检修工具及焊材。3、除上述约定由招标单位提供的物资及工器具外，其余未约定的均由投标单位提供。 二、相关要求：1、校正轨道标高，同一轨道标高差≤5mm。2、调整轨道跨距，两轨跨距偏差≤8mm，轨道弯曲偏差≤8mm。3、同位置平行轨道高度差≤5mm。4、检修工期5天，以招标单位交接作业面开始计算。5、质保期6个月。 |  | 米 | 204 |
| 4 |  |  | 轨道规格型号P50，高棒精整跨行车轨道跨距校正。 |  |  | 米 | 240 |
| 5 |  | 轧钢厂棒材加热1号行车检修外委 | 行车规格：10吨*16.5米。行车大车两侧端梁更换及大梁加固增加隔热棉。 | 一、材料提供：1、招标单位免费提供大车端梁备件、槽钢、角铁、螺栓、钢板、隔热棉、管网气体、氧气、乙炔、丙烷（瓶装）、行车（含驾驶）、倒运车辆。2、投标单位负责提供检修工具及焊材，行车上下线吊机。3、除上述约定由招标单位提供的物资及工器具外，其余未约定的均由投标单位提供。 二、相关要求：1、先将行车下线，线下更换行车主梁两侧的端梁，检测大梁拱度,视情校正,大梁下方用[14#槽钢及钢板加固增加隔热棉后，上线安装调试。2、端梁焊接工艺和焊缝的检查严格遵守相应的规范和标准。3、更换完成后大车轨距16.5m，小车轨矩2m，轮距偏差≤5mm，对角线偏差≤8mm，主梁上拱度控制在跨距（1-1.4）/1000L范围内,满足生产要求，试车运行大小车无啃轨，无异响。4、需报审特种设备检测并取得检测证书。5、检修工期8天，以招标单位交接作业面开始计算。6、质保期6个月。 |  | 台 | 1 |

（二）招标数量：单次。

（三）计划招标时间：2024年1月24日，具体时间以通知为准。

（四）报名截止时间：2024年1月19日12:00前。

（五）中标后合同签订完成期限：10天内。

（六）其他：检修工程量以实际施工量进行验收结算。

二、资质要求

公司具有独立法人资格。

三、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料（加盖报名单位公章）：

1、最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件；安全生产许可证。

2、法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件，公司具有独立法人资格且注册时间满5年（含）。

3、企业介绍，便于对其资质进行审查。

4、报价单位开票信息。

5、开户许可证。

6、提供近两年行车类设备检修业绩合同复印件1份。（上述资料需加盖报名单位公章）。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（电子邮箱地址：shengchanzhihui@pxsteel.com）。

四、投标方式

招标单位对意向报价单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金31000元、招标服务费500元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

五、招标方信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新技术产业园区九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心；邮编：332500。

（三）联系人：黎工18870216329。

（四）法务监审部监督电话：0792-6327149，电子邮箱地址：Jgjianshengbu@126.com。

九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心

2024年1月12日

附件一：

法人代表授权委托书

九江萍钢钢铁有限公司：

______________________是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________。（必填）

法定代表人________特授权_______代表我公司全权办理与贵公司的（项目名称）业务，包括但不限于投标、签订合同、领取合同款、收货、退换货、质量异议处理等事项，并签署全部的有关文件、协议及合同，同时往来文件通过该邮箱（邮箱号：必填）接收、发送。

我公司对被授权人在办理上述事项过程中签署的一切文件均予以认可，并承担相应的法律责任，本授权书有效期：________年_____月_____日至_____年_____月____日（必填）。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：_________      授权人(签章或签字)：______

身份证号：_____________      身份证号：________________

职　　务：_____________      职　　务：_（不能填法人）_

电　　话：__________ __      电　　话：________________

单位名称：

(公司公章、财务专用章、法人章)

签署时间：（必填）

被授权人身份证（正、反面）：     授权人身份证（正、反面）：

附件二：

诚信承诺书

九江萍钢钢铁有限公司：

我方在遵守《民法典》《反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等法律和规定的基础上，就我方及我方工作人员的行为向贵方作出如下承诺：

一、遵守贵方规章制度，诚实守信地为贵方提供符合贵方需求的安全可靠的产品、服务及相关技术，保证产品质量，并主动做好售后服务工作。

二、不以任何形式向贵方工作人员及其父母、配偶、子女等亲属赠送或变相赠送礼品、礼金等。

三、不以任何形式与贵方工作人员及其父母、配偶、子女等亲属发生借贷关系，或以炒股、股权的名义发生经济往来。

四、不以任何方式宴请贵方工作人员（正常公务招待除外）。

五、不与贵方有关人员私下建立不正当交易关系。

六、发现贵方工作人员有索贿以及徇私舞弊、滥用职权等行为时积极向贵方举报或投诉，并实事求是地配合贵方纪检监察机构调查、提供书面举报材料。

七、不发生扰乱正常市场竞争秩序、提供虚假材料、泄露贵方商业秘密以及排挤其他经营者公平竞争等违反商业道德行为。

八、不发生其它任何可能影响贵方工作人员公正执行公务或职务廉洁行为。

九、本承诺书所指的礼品、礼金等，包括礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、土特产（例如烟、酒等），以及由我方安排并支付费用的旅游、健身、休闲、娱乐等活动。

十、不发生下列行为：

（一）伪造或者冒用认证标志、名牌产品标志、免检标志等质量标志和许可证标志；

（二）伪造或者使用虚假产地；

（三）伪造或者冒用他人的厂名、厂址；

（四）假冒他人注册商标；

（五）提供的产品掺杂、掺假，以假充真、以次充好、弄虚作假；

（六）提供失效、变质产品；

（七）提供存在危及人体健康和人身、财产安全的不合格危险产品；

（八）提供国家有关法律法规明令禁止生产、销售的产品。

若违反上述承诺，我方愿意按以下方式承担责任：

一、贵方有权单方面解除合同；贵方有权单方面取消我方作为供应商或合作方的资格；我方同意贵方及贵方下属企业终止业务往来；涉嫌违法犯罪的，贵方有权移交司法机关处理。

二、我方自愿按照以下方式承担违约金，且贵方有权从我方在贵方的货款中扣除上述违约金：

（一）我方若违反第一条至第八条承诺中的任一条，我方自愿承担3万元至30万元的违约金。

（二）我方若向贵方行贿或违反第十条的，贵方有权对涉案标的物按1元/吨（件）结算付款，且我方自愿按涉案标的物合同额的10%至30%承担违约金。

（三）本条违约金与合同其他违约金重复的，以金额更高者为准。

我方同意：在我方涉嫌侵害贵方利益的调查过程中，贵方有权暂停支付货款，并根据调查情况进行处理，同时我方应继续履行合同义务，因我方不继续履行合同义务造成贵方经济损失的，由我方承担赔偿责任。

本承诺书作为贵我双方合同的附件，与贵我双方签订的合同具备同等法律效力，本承诺书中的经济赔偿责任与贵我双方签订的合同中我方应承担的赔偿责任同时并存有效。

我方声明：本承诺书中内容为我方慎重考虑后作出的承诺，为我方真实意思表示，不可撤销，且我方明知本承诺书对我方的约束力。

本承诺书自我方签署之日起生效，在贵我双方业务往来存续期间有效。

承诺人（单位公章）：

签署人（法定代表人或授权代表）：

签署日期：     年    月   日