九江萍钢钢铁有限公司

轧钢厂新、老区加热炉炉检外委项目招标公告

招标编号：JG/ZB/SC2024-WWWZ005

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目名称：轧钢厂新、老区加热炉炉检外委项目。

| 序号 | 项目名称 | 类别 | 项目内容 | 备件、材料提供 | 项目要求 | 单位 | 预计数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轧钢厂棒材车间加热炉炉检机装、土建外委 | 机装项目 | 加热炉水梁及立柱更换总长约90.6m，其中横水梁更换约14m，规格约159×20mm；立柱更换约17.6m，规格Φ133×20mm；纵水梁更换约59m，规格为133×20mm纵水梁（含滑块焊接及损坏锚固钩恢复）。 | 1.机装项目：检修用备件、材料（含槽钢、型钢、钢板、管道、阀、弯头、电焊条、氧气、乙炔、丙烷、螺栓、螺母）、行车（包括驾驶）由招标单位免费提供。检修用工器具、吊具等由投标单位自备。 2.土建项目：检修用备件、材料（含各类不定型耐材、隔热材料、锚固砖、PVC膨胀板）、行车（包括驾驶）由招标单位免费提供。检修用搅拌机、风镐等施工工具由投标单位自备。 | 一、机装部分 （一）管道焊接 1.煤气管道采用交替焊接方式，连续均匀焊接，焊脚高度不小于被焊件的最小厚度。每焊接一轮，清除一次焊渣，要求焊缝饱满、管道不变形。 2.煤气管道焊接完成后采用肥皂水检漏后无泄漏点视为合格。 二、土建部分 （一）墙体砌筑、浇注技术要求 1、墙体浇注层与蓄热室箱体需紧密啮合，安装到位，不得留有缝隙。 2、锚固砖吊挂按图纸要求进行，锚固砖吊挂钩固定应牢固、无松动、不变形。 3、隔热层砌筑时，砌筑面要求平整、不歪不斜、砌筑泥浆布满缝隙。 4、墙体浇注时，模板应不鼓肚、不漏浆，墙面平整，砌筑部位需按图纸要求预留膨胀缝，膨胀缝用PVC胀缝波纹板填充，浇注时应仔细捣打浇注料，保持浇注料致密。 5、墙体制模按图纸要求进行，模板安装要求牢固、无泄漏、不鼓肚、不倒塌。 6、拆模时应确定浇注料已经干燥、具备拆模条件时方可拆模，严禁不具备拆模条件的情况下强行拆模。拆模时应小心，防止损坏浇注料。 三、检修施工时间 外委方施工时间5天，以轧钢厂清理完炉膛氧化铁皮、交工作面开始计时。机装项目质保1年，土建项目质保6个月。 | 米 | 90.6 |
| 2 |  |  | 出料口立柱整体拆除并制作、焊接（含炉门框安装），立柱规格为25#槽钢（含锚固钩焊接），立柱总长约6m。 |  |  | 米 | 6 |
| 3 |  |  | 煤气换向器煤气、煤烟支管道更换，规格为∮377×6mm，总长约12m（含90°弯头）。 |  |  | 米 | 12 |
| 4 |  |  | 更换加热炉炉顶煤气、煤烟管道及煤气集管，总长约76m，其中规格约∮529×6mm约16m；规格∮426×6mm约25m；规格∮720×6mm约35m（含阀门及管道变径）。 |  |  | 米 | 76 |
| 5 |  |  | 22个煤气换向器箱体更换，其中，DN350约14个，DN300约8个。 |  |  | 个 | 22 |
| 6 |  |  | 汽包下降管更换，规格为∮133×10mm，总长约18m（含90°弯头）。 |  |  | 米 | 18 |
| 7 |  |  | 炉皮钢板恢复，规格为6～10mm，尺寸约20m2（含炉墙锚固钩焊接）。 |  |  | 平方米 | 20 |
| 8 |  |  | 整体拆除、安装四个蓄热室箱体（M2和M14位置上下各2个）。 |  |  | 个 | 4 |
| 9 |  | 土建项目 | 整体拆除并制模、砌筑、浇注加热炉均热平台，尺寸约7×3×0.35=7.35m3（含滑轨砖和出钢槽砖安装）。 |  |  | 立方米 | 7.35 |
| 10 |  |  | 整体拆除、砌筑、支模、浇注上料端下端墙，尺寸约为6.6×1.5×0.53=5.25m3。 |  |  | 立方米 | 5.25 |
| 11 |  |  | 加热炉横水粱、纵水梁、立柱整体制模浇筑，长度约90.6m（其中横水梁长度约14m、纵水梁长度约59m、立柱约17.6m）。 |  |  | 米 | 90.6 |
| 12 |  |  | 出钢口两侧损坏炉墙拆除、砌筑、支模、浇注，尺寸约2×1×0.55×2=2.2m3（具体工程量炉内定）。 |  |  | 立方米 | 2.2 |
| 13 |  |  | M2、M14位置墙体破拆、砌筑、支模、浇注，尺寸约为 1.90×1.8×0.55×4=7.53m3。 |  |  | 立方米 | 7.53 |
| 14 | 轧钢厂高棒加热炉检修项目外委 | 机装项目 | 加热炉炉皮更换约55㎡，规格为6～10mm。 |  | 一、机装部分 1、所有焊缝均为连续焊缝，水管试压中以不漏水为合格。煤气管道用肥皂水检验无漏点为合格。 2、焊接结构采时，焊缝上的熔渣和飞溅粉末必须清除。 3、焊角高度均为互焊件薄者厚度。 二、土建部分 1、墙体浇注层与蓄热室箱体需紧密啮合，安装到位，不得留有缝隙。 2、锚固砖吊挂按要求进行，锚固砖吊挂钩固定应牢固、无松动、不变形。 3、隔热层砌筑时，砌筑面要求平整、不歪不斜、砌筑泥浆布满缝隙。 4、墙体浇注时，模板应不鼓肚、不漏浆，墙面平整，砌筑部位需按图纸要求预留膨胀缝，膨胀缝用PVC胀缝波纹板填充，浇注时应仔细捣打浇注料，保持浇注料致密。 5、墙体制模按图纸要求进行，模板安装要求牢固、无泄漏、不鼓肚、不倒塌。 6、拆模时应确定浇注料已经干燥、具备拆模条件时方可拆模，严禁不具备拆模条件的情况下强行拆模。拆模时应小心，防止损坏浇注料。 三、检修施工时间 加热炉预计检修共8天，其中外委方施工时间4天（96小时），以轧钢厂清理完炉膛氧化铁皮、交工作面开始计时。机装项目质保1年，土建项目质保6个月。 | 平方米 | 55 |
| 15 |  |  | 出钢炉门两侧立柱及入炉端墙立柱制作并更换约9.6m，规格25a工字钢（炉门框更换）。 |  |  | 米 | 9.6 |
| 16 |  |  | 出炉端小样炉箱体制作安装一套，尺寸约1.0×1.0×0.8m。 |  |  | 套 | 1 |
| 17 |  |  | 整体更换12根煤气、空气蓄热室集管管道，总长约106m，其中∮720×6mm约33m、∮920×6mm约32m、∮820×6mm约19m、∮630×6mm约19m、∮529×6mm约3m。 |  |  | 米 | 106 |
| 18 |  |  | 更换加热炉汽化系统总管（含弯头）,总长约150m，其中∮219×8mm约15m、∮273×8mm约80m、∮325×8mm约55m。 |  |  | 米 | 150 |
| 19 |  |  | 炉内加热4道固定梁第一个立柱底座加固。 |  |  | 项 | 1 |
| 20 |  |  | 出炉2#漏渣口重新制作安装（含锚固钩焊接），尺寸约为2.9×2.0=5.8m2。 |  |  | 平方米 | 5.8 |
| 21 |  |  | 平移框架出炉侧更换横梁三根（含平移油缸固定座安装一个），总长约7m，规格为640×520mm型钢。 |  |  | 米 | 7 |
| 22 |  | 土建项目 | 加热炉出钢炉门炉墙拆除，重新砌筑、制模、浇注（含锚固砖安装），尺寸约为1.42m×4.1×0.55m=3.20m3。 |  |  | 立方米 | 3.2 |
| 23 |  |  | 加热炉入炉端墙炉墙拆除，重新砌筑、制模、浇注（含锚固砖安装），尺寸约为11.0m×4.1m×0.55m=24.81m³。 |  |  | 立方米 | 24.81 |
| 24 |  |  | 出炉摄像下方烧小样炉拆除、重新制模、浇筑， 尺寸约为1×1×0.8=0.8m3。 |  |  | 立方米 | 0.8 |
| 25 |  |  | 出炉漏渣口破拆、砌筑、支模、浇注，尺寸约为2.9×1.6×0.65=3.02m3。 |  |  | 立方米 | 3.02 |
| 26 |  |  | 出炉侧固定梁立柱1处炉底破拆、砌筑、支模、浇注，尺寸约为1.8m×1.5m×0.6m×1=1.62m3。 |  |  | 立方米 | 1.62 |
| 27 | 轧钢厂高线加热炉检修项目外委 | 机装项目 | 活动梁回水集管上支管更换5根，规格∮133×5mm；更换∮133弯头3个。 |  | 土建外委要求： 1、步进孔支模尺寸按图纸施工。 2、墙体浇注时，模板应不鼓肚、不漏浆，墙面平整，砌筑部位需按要求预留膨胀缝，膨胀缝用PVC胀缝波纹板填充，浇注时应仔细捣打浇注料，保持浇注料致密。 3、墙体制模时，模板安装要求牢固、无泄漏、不鼓肚、不倒塌。 4、拆模时应确定浇注料已经干燥、具备拆模条件时方可拆模，严禁不具备拆模条件的情况下强行拆模。拆模时应小心，防止损坏浇注料。 5、施工工期：4天，从委托方交工作面开始计算，质保期6个月。 机装要求： 1、水封槽、刮渣板接处焊缝为连续焊接，烧焊前焊接处须打磨平整；安装时先将各段刮渣板定位好，高度调整一致，试车时刮渣板与水封槽本体无刮蹭等现象视为合格，并进行盛水实验，确认无漏水等问题，裙罩内胆修复焊缝为满焊，试水无渗漏。 2、联箱与支管之间高度一致，要求按后运行无异响、无刮蹭。 3、汽化管道、联箱水管采用交替焊接方式连续均匀焊接，焊脚高度不小于被焊件最小厚度。每焊一轮，清理一次氧化铁皮，要求焊缝饱满,无夹渣、气孔、裂纹等焊接缺陷。 4、汽化管道更换后试压无渗漏。 5、施工工期6天，以委托方交出工作面开始计算，质保期1年。 | 根 | 5 |
| 28 |  |  | 旋转接头进水、出水管更换16根,规格∮108×5mm,更换∮108弯 头16个。 |  |  | 根 | 16 |
| 29 |  |  | 更换三条水封槽（含下裙罩、刮渣板安装）。 |  |  | 条 | 3 |
| 30 |  |  | 整体更换、校正旋转接头进水、出水联箱，约35米（含旋转接头及闸阀安装）。 |  |  | 米 | 35 |
| 31 |  |  | 活动梁立柱支撑加固、修复10处。 |  |  | 处 | 10 |
| 32 |  | 土建项目 | 步进孔修复预计5个，体积约为（1.1m×2m+0.60m×2）×0.05m×1m×3+(1.5m×1m×0.5m×3)=3.1m³，（具体数量炉内定）。 |  |  | 立方米 | 3.1 |
| 33 |  |  | 加热炉入炉端墙拆除、砌筑、支模、浇筑约7m×0.55m×4.2m=16.17m³（具体数量炉内定）。 |  |  | 立方米 | 16.17 |

（二）招标数量：单次。

（三）计划招标时间：2024年1月19日，具体时间以通知为准。

（四）报名截止时间：2024年1月16日12：00前。

（五）中标后合同签订完成期限：15天内。

（六）其他：以实际发生数量为准进行结算付款。

二、资质要求

公司具有独立法人资格且注册时间满5年（含）。

三、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料（加盖报名单位公章）：

1、最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件；安全生产许可证。

2、法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3、企业介绍，便于对其资质进行审查。

4、报价单位开票信息。

5、开户许可证。

6、提供安全施工预案、轧钢加热炉检修业绩合同两份。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（电子邮箱地址：shengchanzhihui@pxsteel.com）。

四、投标方式

招标单位对意向报价单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金100000元、招标服务费500元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

五、招标方信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新技术产业园区九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心；邮编：332500。

（三）联系人：王工18870214606。

（四）法务监审部监督电话：0792-6327149，电子邮箱地址：Jgjianshengbu@126.com。

九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心

2024年1月9日

附件一：

法人代表授权委托书

九江萍钢钢铁有限公司：

______________________是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________。（必填）

法定代表人________特授权_______代表我公司全权办理与贵公司的（项目名称）业务，包括但不限于投标、签订合同、领取合同款、收货、退换货、质量异议处理等事项，并签署全部的有关文件、协议及合同，同时往来文件通过该邮箱（邮箱号：必填）接收、发送。

我公司对被授权人在办理上述事项过程中签署的一切文件均予以认可，并承担相应的法律责任，本授权书有效期：________年_____月_____日至_____年_____月____日（必填）。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：_________      授权人(签章或签字)：______

身份证号：_____________      身份证号：________________

职　　务：_____________      职　　务：_（不能填法人）_

电　　话：__________ __      电　　话：________________

单位名称：

(公司公章、财务专用章、法人章)

签署时间：（必填）

授权人身份证（正、反面）：    被授权人身份证（正、反面）：

附件二：

诚信承诺书

九江萍钢钢铁有限公司：

我方在遵守《民法典》《反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等法律和规定的基础上，就我方及我方工作人员的行为向贵方作出如下承诺：

一、遵守贵方规章制度，诚实守信地为贵方提供符合贵方需求的安全可靠的产品、服务及相关技术，保证产品质量，并主动做好售后服务工作。

二、不以任何形式向贵方工作人员及其父母、配偶、子女等亲属赠送或变相赠送礼品、礼金等。

三、不以任何形式与贵方工作人员及其父母、配偶、子女等亲属发生借贷关系，或以炒股、股权的名义发生经济往来。

四、不以任何方式宴请贵方工作人员（正常公务招待除外）。

五、不与贵方有关人员私下建立不正当交易关系。

六、发现贵方工作人员有索贿以及徇私舞弊、滥用职权等行为时积极向贵方举报或投诉，并实事求是地配合贵方纪检监察机构调查、提供书面举报材料。

七、不发生扰乱正常市场竞争秩序、提供虚假材料、泄露贵方商业秘密以及排挤其他经营者公平竞争等违反商业道德行为。

八、不发生其它任何可能影响贵方工作人员公正执行公务或职务廉洁行为。

九、本承诺书所指的礼品、礼金等，包括礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、土特产（例如烟、酒等），以及由我方安排并支付费用的旅游、健身、休闲、娱乐等活动。

十、不发生下列行为：

（一）伪造或者冒用认证标志、名牌产品标志、免检标志等质量标志和许可证标志；

（二）伪造或者使用虚假产地；

（三）伪造或者冒用他人的厂名、厂址；

（四）假冒他人注册商标；

（五）提供的产品掺杂、掺假，以假充真、以次充好、弄虚作假；

（六）提供失效、变质产品；

（七）提供存在危及人体健康和人身、财产安全的不合格危险产品；

（八）提供国家有关法律法规明令禁止生产、销售的产品。

若违反上述承诺，我方愿意按以下方式承担责任：

一、贵方有权单方面解除合同；贵方有权单方面取消我方作为供应商或合作方的资格；我方同意贵方及贵方下属企业终止业务往来；涉嫌违法犯罪的，贵方有权移交司法机关处理。

二、我方自愿按照以下方式承担违约金，且贵方有权从我方在贵方的货款中扣除上述违约金：

（一）我方若违反第一条至第八条承诺中的任一条，我方自愿承担3万元至30万元的违约金。

（二）我方若向贵方行贿或违反第十条的，贵方有权对涉案标的物按1元/吨（件）结算付款，且我方自愿按涉案标的物合同额的10%至30%承担违约金。

（三）本条违约金与合同其他违约金重复的，以金额更高者为准。

我方同意：在我方涉嫌侵害贵方利益的调查过程中，贵方有权暂停支付货款，并根据调查情况进行处理，同时我方应继续履行合同义务，因我方不继续履行合同义务造成贵方经济损失的，由我方承担赔偿责任。

本承诺书作为贵我双方合同的附件，与贵我双方签订的合同具备同等法律效力，本承诺书中的经济赔偿责任与贵我双方签订的合同中我方应承担的赔偿责任同时并存有效。

我方声明：本承诺书中内容为我方慎重考虑后作出的承诺，为我方真实意思表示，不可撤销，且我方明知本承诺书对我方的约束力。

本承诺书自我方签署之日起生效，在贵我双方业务往来存续期间有效。

承诺人（单位公章）：

签署人（法定代表人或授权代表）：

签署日期：     年    月   日