九江萍钢钢铁有限公司

2024年绿化改造项目招标公告

招标编号：JG/ZB/SL2024-WWLH002

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目名称：绿化改造。

（二）标的物名称、规格、数量、内容及要求：详见附件《九江钢铁2024年年度绿化施工改造技术要求》。

（三）计划招标时间：2024年1月31日前。

（四）报名截止时间：2024年1月25日。

（五）中标后合同签订完成期限：20天。

（六）合同履行期限：1年。

二、资质要求

（一）公司具有独立法人资格生产厂家或贸易商。

（二）公司成立时间五年以上。

三、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料（加盖报名单位公章）

1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件，有特殊行业要求的，也需提供特殊行业运营资质。

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3.企业介绍，便于对其资质进行审查。

4.投标单位开票信息。

5.相关业绩合同两份。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（邮箱地址：jiugang1367@163.com）。

四、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金50000元、招标服务费      500元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

五、招标单位信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司。

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新技术产业园区九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司；邮编：332500。

（三）李工：18870212368；吴工：18870215253

（四）法务监审部监督电话：0792-6327149；电子邮箱地址：Jgjianshengbu@126.com。

九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司

公告时间：2024年1月11日

附件一：

九江钢铁2024年年度绿化施工改造技术要求

一、内容

本技术要求适用于绿化施工改造项目，其施工内容包括：绿地清杂及种植土换填、苗木移栽和栽种、草皮铺设等全部工程。按照甲方需求及参考对应工程量完成项目施工。

二、施工内容及相关技术要求

（一）乙方按甲方指定的栽种地点进行苗木栽种，以实际成活数量进行结算。

（二）苗木栽种、绿地清杂及种植土换填

1.对环厂西路和中路等参观路线或迎检区域长势不佳、拥挤生长的乔灌木移栽至其他绿地区域。

2.选定移栽乔灌木应在树干南侧做出明显标识，标明树木的阴、阳面及出土线便于后续移栽。

3.苗木移栽和栽种需按照《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)要求组织实施。

4.所有常绿乔木种植后，须带三级以上分枝，切忌“杀头”处理，树型保持其原有形状，并且无明显阴面、阳面之分。

5.所有落叶乔木需全冠移植，施工种植后，根据不同树种，须带二至三级或更多的分叉枝，树型保完整，姿态优美。

6.精品苗木、造型苗木、多头香樟、桂花和胸径大于30cm以上的苗木在起苗前，应获得甲方的确认。

7.规则式种植的乔灌木，同一树种规格大小应统一。丛植和群植乔灌木应高低错落，灵活布置，保持完整，姿态优美。灌木带种植应严格按照苗木清单要求，其蓬径、高度均为修剪后成形规格。

8.对现有绿地内石块、宿根性杂草、树根等清理干净后对土壤进行杀菌处理防治地下害虫。

9.回填洼地、平整地面，对现有地型进行修整、设计成景观微地型；种植土表层与挡土墙或侧边石接壤处，种植土应低于挡土墙或侧边石3cm～5cm。

10.铺设草皮地块的种植土粒径≤2cm；大、中乔木栽种表层种植土粒径≤5cm，具体按照园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)中表4.1.6栽植土表层土块粒径要求进行施工。

11.栽种的乔灌木种植穴含种植土换填，要求乔灌木种植穴的直径应大于土球40cm～60cm，要求乔木种植穴深度为0.8m，灌木种植穴深度为0.8m；种植穴应垂直下挖，上口和下底应相等。

12.乔灌木应根据实际情况做好防倾斜的树木支撑。

13.绿地清杂垃圾由乙方合法外运处置。

（三）草皮铺设

1.草皮铺设前进行地面清杂、翻耕，使杂草自然死亡或在种植前施用一定量灭生性除草剂，以达到消灭杂草的目的。

2.草皮满铺设草皮到场前需进行修剪保持平整度，草皮相互衔接不留缝隙，高度保持一致应避免出现洼地积水或拱包现象；铺设完成后应及时滚压或拍打促使与土壤密切接触，同时要确保所铺设草皮整体平整度。

三、工程量清单及相关要求

| 序号 | 区域 | 施工内容 | 规格 | 单位 | 数量 | 拟种植区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活区、生产区 | 绿地清杂 | / | M² | 25000 | 新区高煤放散塔区域、优钢线12号门至17号门沿线绿化带、炼钢水泵房区域、中板10号门区域、老区450水泵房等区域 |
| 2 |  | 土方（种植土回填） | / | M³ | 4500 |  |
| 3 |  | 草皮 | 台湾青；实层无烂边、角；满铺 | M² | 20000 |  |
| 4 |  | 麦冬 | 矮阔叶麦冬；满铺 | M² | 5000 | 中板10号门区域、老区废钢大棚区域 |
| 5 |  | 红叶石楠球 | 冠幅1.0-1.2m，高1.2-1.4m，密实不脱脚，球型修剪 | 棵 | 1000 | 新区高炉矿槽、新区中板泵站、新区压风站、老区煤气回收站、新区3#变电站、新区2#变电站、新区1#变电站、450炼铁泵站等区域 |
| 6 |  | 四季草花 | 盆栽苗、四季有花、长势良好 | M² | 2000 | 环厂中路、3号码头、公司办公大楼、老区脱硝等区域 |
| 7 |  | 色块绿篱 | H15-20CM | M² | 1000 | 新区高煤放散塔区域 |
| 8 |  | 八角金盘 | H20-30CM | 棵 | 1000 | 环厂中路等区域 |
| 9 |  | 四季木香（红） | H≥200CM，P20-30CM,带花苞 | 棵 | 50 | 环厂中路等区域 |
| 10 |  | 苗木移栽 | 桂花14cm-16cm，3m以上 | 棵 | 50 | 环厂中路、西路等区域 |
| 11 |  | 杜鹃球（中国红、精品） | 冠幅0.8m-1m，密实不脱脚，球型修剪 | 棵 | 30 | 环厂中路等区域 |
| 12 |  | 茶梅球（精品） | 冠幅0.8-1m，地径30mm，密实不脱脚， | 棵 | 30 | 环厂中路等区域 |
| 13 |  | 杜鹃球（中国红、精品，盆栽苗，带盆） | 冠幅0.8m-1m，密实不脱脚，球型修剪 | 棵 | 20 | 中板迎检通道等区域 |
| 14 |  | 杨梅树 | 地径≥10CM，高度2.5-3米，全冠 | 棵 | 20 | 环厂中路等区域 |
| 15 |  | 女贞树 | 地径≥10CM，高度2.5-3米，全冠 | 棵 | 30 | 环厂中路等区域 |
| 16 |  | 香泡 | 地径≥10CM，高度2.5-3米，全冠 | 棵 | 20 | 环厂中路等区域 |
| 17 |  | 壁挂绿植（花卉） | 带盆（含安装） | 棵 | 500 | 环厂南路等区域 |
| 18 |  | 睡莲 | 带盆、带花苞 | 棵 | 50 | 游客中心、中板、轧钢等区域 |

(以上数量为预计数量，以实际发生数量为准）

四、苗木验收及养护标准

（一）绿化苗木及草皮验收标准

1、绿化苗木验收质量标准

苗木规格检验：严格按照进货清单中苗木规格进行检验，读数精确到1厘米。苗高指自地径至顶芽基部，蓬径指枝叶自然伸展开后的长度。苗木规格要求一致，无明显规格差异。

苗木质量检验：植株健壮，枝条茁壮，组织充实，木质化程度高，具有完整健壮的顶芽。苗木色泽正常、一致，无机械或外力损伤，无病虫害，不失水，有旺盛的生命力。苗木须为圃地栽植苗，土球完整，如发现是窖藏或假值苗木一律不予验收。

2、苗木数量检验：以现场相关人员实际点数为准。

以上苗木验收标准以实际到场苗木为准，如有任何一项不符合要求或在运输过程等各种原因造成的苗木质量不符合标准，我方概不负责并有权拒绝验收，要求退货。

3、草皮数量检验：以实际铺种面积为准。

（二）绿化苗木及草皮养护标准

1.施肥：

（1）施肥频次按本标准的第9（1）点执行，施肥时间可根据实际情况自行安排。

（2）施肥种类：可根据需要对苗木及土壤施以氮肥（N）、磷肥（P）、钾肥（K）。

（3）施肥量；根据树种、土壤的贫瘠、肥料的种类以及各个物候期需肥情况等多方面的影响进行施肥。

2.喷药：

（1）必须及时对绿化苗木防虫喷药，确保苗木不出现虫害，病虫害得到控制。

3.修剪、整型、抹牙：

（1）修剪：修剪频次按本标准第9（2）点执行，绿篱修剪成三面平整、两面见线；成型灌木修剪成型；草皮的草高不超过12厘米；乔木、灌木不能有枯枝、残枝、倒垂枝；树干、树根的新牙不能超过15厘米；乔木树冠基本完整，生长与开花结果正常；分枝不影响交通安全及观景。

4.绿地现场卫生

（1）绿化带内杂物及时清除，绿地内无垃圾、杂物等；绿地园林建筑小品及铺装场地等设施基本完好，并得到合理维护。

5.扶正、松土、草皮补种

（1）乔木、行道树发生倾斜必须及时扶正打撑，及时疏松树木根部泥土。

（2）对所养护的绿地除杂草，草皮补种草子，避免影响绿地苗木的生长。

6.除杂草

（1）乔木、灌木根部方圆0.5平方米内无杂草；杂草覆盖率不超过5%，基本无杂草。

7.浇水、清洗、防寒

（1）如遇最高气温33℃以上，连续4天未下雨，要求每两天浇一次水，浇水必须浇湿浇透。

（2）重要节日和领导检查时，根据甲方要求乙方要对所养护的乔灌木进行清洗，清洗乔灌木工作时乙方应通知甲方到场检查（包括休息日）

（3）冬季开展苗木的保暖防寒工作。

8.养护工作安排

（1）以上各项工作必须有计划、台帐、自我检查记录，乙方未按照养护标准开展工作的，将按200元/处进行扣款。

9.绿化施肥、修剪标准

（1）施肥次数

| 序号 | 植物类型 | 施肥次数 （年/次） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乔木、灌木 | ≥1 | 可根据植物生长情况增加施肥次数。 |
| 2 | 草坪植物 | ≥1 |  |

（2）修剪次数

| 序号 | 植物类型 | 修剪次数 （年/次） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乔木、灌木 | ≥2 | 根据绿化苗木生长情况和修建标准进行具体安排。 |
| 2 | 草坪植物 | ≥6 |  |

验收：完工后，乙方向甲方提交验收申请，甲方根据相关规范标准及合同约定进行验收。

五、施工地点：具体施工地点以甲方交底的施工地点为准。

六、工期：合同签订后，项目总建设期为1年，甲方以施工任务单形式下发区域绿化苗木种植、施工任务，乙方按要求分期分批完成施工任务，甲方每次要求施工总量暂估价原则不小于0.5万元。

七、项目组成专业人员：乙方应指定项目组成专业人员，并提供相关资质材料，未经甲方同意，乙方不得擅自更换。甲方认为乙方指定的项目组成专业人员不称职，应书面通知乙方更换。乙方接到通知后2天内可向甲方提出书面异议，甲方收到异议后仍要求更换的，乙方应当更换。

八、承揽方式：

（一）乙方负责栽种及养护所需的工具及材料。

（二）乙方应当按照甲方的要求、工期等以自己的设备、技术和劳力,独立完成主要工作。除甲方事先同意外，乙方不得将本合同项下工程全部或部分分包给第三方。

（三）乙方将其承揽的辅助工作交由第三人完成的,应当就该第三人完成的工作成果向甲方负责。

九、材料提供：由乙方提供材料，乙方应当按照约定选用材料，并对选用材料的质量负责，甲方的验收不免除其责任。

十、质保及质量异议

（一）质保期:除四季草花(要求为当期时令花卉)及壁挂绿植养护周期为1年，其它栽种苗木及草皮自验收合格之日起养护三年，质保养护期结束后未成活苗木在质保结算时按定标价予以扣除。

（二）栽种项目在甲方验收或使用过程中发现质量问题，乙方应在接到甲方通知之日起1天内到达甲方现场确认，并根据甲方安排及时补栽（含更换苗木）或合理处置,费用由乙方承担，且乙方还须赔偿因质量问题给甲方造成的全部损失;若乙方未在规定时间内处理质量问题，则按500元/次承担违约金。

附件二：

法人代表授权委托书

九江萍钢钢铁有限公司：

______________________是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________。

法定代表人________特授权_______代表我公司全权办理与贵公司的业务，包括但不限于投标、签订合同、领取合同款、收货、退换货、质量异议处理等事项，并签署全部的有关文件、协议及合同，同时往来文件通过该邮箱(                          )接收、发送。

我公司对被授权人在办理上述事项过程中签署的一切文件均予以认可，并承担相应的法律责任，本授权书有效期：    年     月   日至     年   月   日。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：________    _        授权人(签章或签字)：____   __

身份证号：_________    ____        身份证号：____________ _ _ __

职　　务：______ ____   ___        职　　务：______________   __

电　　话：__________    __         电　　话：_________ ____  ___

单位名称： (公司公章、财务章、法人章)

签署时间：

授权人身份证（正、反面）：     被授权人身份证（正、反面）：

法定代表人资格证明

九江萍钢钢铁有限公司：

(身份证号码：               )为          公司的法定代表人，特此证明。

单位名称：(公司公章、财务专用章、法人章)

签署时间：      年    月     日

法定代表人身份证（正、反面）：